## Slide 1
Dr Khedidja Bekhtari
Service Pharmacie ICM Val d’Aurelle Montpellier
9 Octobre 2019
Atelier sfpo
Retour d’experiences
Automatisation des chimiotherapies

## Slide 2: Automatisation Préparations de Chimiothérapies
Retour d’expériences
Mise en place du robot
Visites sur le site de fabrication (Côme) et site pilote (Milan)
Réunions …pour répondre au cahier des charges
→ validation du prototype en cours

## Slide 3: Robot SterilineACS
Commercialisé par la société Pharmed (Steriline en Italie)
Prototype de l’ICM: robot isolateur SterilineACS
(Aseptic Compouding System) avec stérilisation H2O2
4 modules
1-CLU (Checking and Labelling Unit)
  Module dédié au chargement, identification des consommables à charger, contrôle final des préparations avec étiquetage
  2-TU (Unité de Transfert avec chariot) (2)
  Module dédié au transfert du chargement (réalisé au niveau de la CLU)
  3-ACU (Aseptic Compounding Unit)
  Module de production des préparations
  4-WMS (Work Management System) logiciel de pilotage

## Slide 4
CLU module de chargement, de déchargement, de contrôle et étiquetage (1,90 L x 1,20 l x 2,10 h)
imprimante
scanner
Unité de transfert
Rack pour flacons
chariot
caméra

## Slide 5
Unité de transfert (2) + chariot (2)
(0,67 l x 0,70 Lx 2 h)
Chariot de transfert
Unité de transfert
40 racks
1 pour les aiguilles
19 pour les seringues(2/rack)
16 pour les poches et diffuseurs
4 pour les flacons (5/rack)

## Slide 6
Puce RFID

## Slide 7
Puce RFID

## Slide 8
Le rack va être positionné dans la TU
de façon automatique et spécifique

## Slide 9
Détachement du chargement de la TU
Notes: .

## Slide 10
Transfert de l’unité dans le SAS

## Slide 11
ACU: Unité robotisée de production
(1,70 L x 1,60 l x 2,10 h)

## Slide 12
ACU: Unité robotisée de production
2 zones de transfert ou SAS
Sortie urgence
Sortie des déchets

## Slide 13: Robot SterilineACS
En pratique
chargement des 2 unités de transfert (contrôles)
transfert dans les sas : stérilisation de 25-45 mn (à définir)
autonomie du robot (le temps des préparations)
possibilité de mettre en priorité une préparation avec sortie urgence

## Slide 14: Robot SterilineACS
Consommables
tubulures (ICU Medical)
seringues Texium
container à déchets
étiquettes RFID

## Slide 15: Robot SterilineACS
Evolutions réalisées
temps de stérilisation réduit
vitesse des bras + rapide
agitateur intégré (vitesse réglable)
sortie d’urgence: SAS avec rinçage
reliquats récupérés (même circuit que les préparations) et étiquetés avec péremption

## Slide 16: Points forts
Autonomie 2h environ
Préparation des diffuseurs
Reliquats récupérés (avec étiquette)(utilisables sous hotte)
Contrôle continu de la préparation (avec rapport de contrôle)
étiquettes RFID
gravimétrie

## Slide 17: Points faibles
Conditionnements
volume poche max 500 ml, et seringue min 10 ml
taille du flacon
min: vol 1 ml, max: vol 100ml
Temps de chargement/déchargement avec contrôles: à évaluer
Consommables spécifiques → autres utilisables?
Encombrement? chariots avec unités de transferts, module de contrôle